## Slide 1
2022/4/10
ZigBee和WiFi的双向跨协议通信技术研究

## Slide 2
01
随着物联网技术的飞速发展，出现了大量的物联网异构设备的共存问题，也产生了不同协议的无线设备之间互相通信的需求。研究者提出了跨协议通信技术（Cross-Technology Communication, CTC），跨协议通信是一种实现不兼容无线设备之间直接通信的技术。本文提出了利用WiFi信道状态信息（Chanel State Information, CSI）实现ZigBee到WiFi的跨协议通信和利用ZigBee接收信号强度（Received Signal Strength Indicator, RSSI）实现WiFi到ZigBee的跨协议通信技术。
摘要

## Slide 3
01
摘要
本文基于无线信道估计、机器学习分类和神经网络分类等技术，从数据收集，特征提取，分类识别等方面，实现WiFi和ZigBee之间的双向跨协议技术，主要工作如下：
1、基于WiFi CSI实现ZigBee到WiFi的跨协议通信。主要思想是探索对ZigBee传输对于WiFi CSI的影响，通过分析CSI实现对ZigBee发送的信息的解码。实验结果表明，对于WiFi的CSI序列分类准确率达到了90%以上，本文实现了平均吞吐量为112bps，误码率小于0.1的ZigBee到WiFi的跨协议通信。
2、基于ZigBee RSSI实现WiFi到ZigBee的跨协议通信。主要思想是探索对WiFi传输对于ZigBee RSSI的影响，通过分析RSSI实现对WiFi发送的信息的解码。实验结果表明，对于ZigBee的RSSI序列分类准确率达到了95%以上，本文实现了平均吞吐量为105bps，误码率小于0.05的WiFi到ZigBee的跨协议通信。
关键词：WiFi；ZigBee；跨协议通信；信道状态信息；接收信号强度

## Slide 4
02
目录

## Slide 5
03
第三章
首先分析ZigBee传输对于WiFi CSI的影响

## Slide 6
03
第三章
然后选择接收天线和子载波
Chart: 各个子载波接收天线的准确率
| 子载波1 | 子载波2 | 子载波3 | 子载波4 | 子载波5 | 子载波6 | 子载波7 | 子载波8 | 子载波9 | 子载波10 | 子载波11 | 子载波12 | 子载波13 | 子载波14 | 子载波15 | 子载波16 | 子载波17 | 子载波18 | 子载波19 | 子载波20 | 子载波21 | 子载波22 | 子载波23 | 子载波24 | 子载波25 | 子载波26 | 子载波27 | 子载波28 | 子载波29 | 子载波30
接受天线1 | 0.839 | 0.853 | 0.824 | 0.832 | 0.863 | 0.854 | 0.856 | 0.848 | 0.815 | 0.837 | 0.844 | 0.857 | 0.825 | 0.854 | 0.753 | 0.829 | 0.822 | 0.862 | 0.867 | 0.871 | 0.871 | 0.865 | 0.861 | 0.863 | 0.876 | 0.874 | 0.857 | 0.873 | 0.855 | 0.875
接收天线2 | 0.633 | 0.779 | 0.775 | 0.767 | 0.729 | 0.686 | 0.807 | 0.589 | 0.782 | 0.84 | 0.83 | 0.828 | 0.856 | 0.685 | 0.535 | 0.71 | 0.669 | 0.538 | 0.643 | 0.612 | 0.6 | 0.62 | 0.618 | 0.563 | 0.622 | 0.577 | 0.576 | 0.563 | 0.514 | 0.559
接收天线3 | 0.803 | 0.658 | 0.571 | 0.652 | 0.682 | 0.615 | 0.61 | 0.607 | 0.64 | 0.681 | 0.629 | 0.597 | 0.633 | 0.611 | 0.768 | 0.543 | 0.723 | 0.674 | 0.637 | 0.618 | 0.703 | 0.798 | 0.875 | 0.886 | 0.873 | 0.875 | 0.888 | 0.879 | 0.872 | 0.858
Chart: 接收天线各个子载波的准确率
| 接受天线1 | 接收天线2 | 接收天线3
子载波1 | 0.839 | 0.633 | 0.803
子载波2 | 0.853 | 0.779 | 0.658
子载波3 | 0.824 | 0.775 | 0.571
子载波4 | 0.832 | 0.767 | 0.652
子载波5 | 0.863 | 0.729 | 0.682
子载波6 | 0.854 | 0.686 | 0.615
子载波7 | 0.856 | 0.807 | 0.61
子载波8 | 0.848 | 0.589 | 0.607
子载波9 | 0.815 | 0.782 | 0.64
子载波10 | 0.837 | 0.84 | 0.681
子载波11 | 0.844 | 0.83 | 0.629
子载波12 | 0.857 | 0.828 | 0.597

## Slide 7
03
第三章
系统框架
实验设置

## Slide 8
03
第三章
Chart: SVM在场景1和场景2下的分类准确率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
场景1 | 0.925 | 0.926 | 0.934 | 0.94 | 0.932 | 0.925 | 0.93 | 0.942 | 0.938 | 0.94
场景2 | 0.932 | 0.922 | 0.93 | 0.925 | 0.928 | 0.919 | 0.928 | 0.926 | 0.93 | 0.925
结果分析
Chart: KNN在场景1和场景2下的分类准确率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
场景1 | 0.928 | 0.926 | 0.931 | 0.927 | 0.922 | 0.925 | 0.93 | 0.912 | 0.928 | 0.932
场景2 | 0.902 | 0.912 | 0.908 | 0.915 | 0.906 | 0.909 | 0.905 | 0.906 | 0.9 | 0.899

## Slide 9
03
第三章
结果分析
Chart: LSTM在场景1和场景2下的分类准确率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
场景1 | 0.958 | 0.959 | 0.961 | 0.957 | 0.962 | 0.963 | 0.96 | 0.962 | 0.961 | 0.959
场景2 | 0.939 | 0.942 | 0.94 | 0.941 | 0.937 | 0.939 | 0.94 | 0.938 | 0.943 | 0.942

## Slide 10
03
第三章
吞吐量和误码率
Chart: 误码率和距离之间的关系
| 100cm | 150cm | 200cm | 250cm | 300cm | 350cm | 400cm | 450cm | 500cm
误码率 | 0.06 | 0.065 | 0.068 | 0.071 | 0.075 | 0.081 | 0.086 | 0.095 | 0.106
我们在实验环境中实现了分类准确率大于90%，平均吞吐量为112bps，误码率小于0.1的ZigBee到WiFi的跨协议通信。

## Slide 11
04
第四章
首先分析WiFi传输对于ZigBee RSSI的影响

## Slide 12
04
第四章
系统设计和实验设置

## Slide 13
04
第四章
结果分析
Chart: SVM分类准确率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
场景1 | 0.9701 | 0.9734 | 0.9739 | 0.9733 | 0.975 | 0.9707 | 0.9716 | 0.971 | 0.9708 | 0.9741
场景2 | 0.9623 | 0.9629 | 0.9625 | 0.9603 | 0.9605 | 0.9609 | 0.9639 | 0.9634 | 0.9649 | 0.9632
Chart: KNN分类准确率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
场景1 | 0.9686 | 0.9691 | 0.9699 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9674 | 0.9662 | 0.9683 | 0.9688 | 0.9686
场景2 | 0.9607 | 0.9641 | 0.9554 | 0.9639 | 0.9626 | 0.9612 | 0.959 | 0.9614 | 0.9641 | 0.9589

## Slide 14
03
第四章
吞吐量和误码率
我们在实验环境中实现了分类准确率大于95%，平均吞吐量为105bps，误码率小于0.05的WiFi到ZigBee的跨协议通信。
Chart: d1
| 100cm | 150cm | 200cm | 250cm | 300cm | 350cm | 400cm | 450cm | 500cm
误码率 | 0.035 | 0.038 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.068 | 0.073 | 0.081

## Slide 15: 谢谢!